Zabrze, dnia 22.11.2022 r.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 ZABRZE

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.) oraz

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. 2015, poz. 2016)

INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 15.03.2022 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS KOPERNIK.

| Analiza laboratoryjna wyników próbek wody pobranych do badań przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ramach rekontroli. Woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 18.11.2022 |
| --- |
| Rodzaj niecki | Wynik badania fizykochemicznego * | Wynik badania mikrobiologicznego | Planowany termin prac korygujących |
| BASEN SPORTOWY Próbka 1000 | Chlor związany (0,83) | nie odnotowano przekroczeń | 22.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie dwutlenku chloru, kalibracja urządzeń dozujących chlor, dopuszczenie świeżej wody do niecki. | - | WYKONANO |
| BASEN REKREACYJNY Próbka 1001 | Chlor związany (1,09) Mętność (1,2) | nie odnotowano przekroczeń | 22.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie dwutlenku chloru, kalibracja urządzeń dozujących chlor, dopuszczenie świeżej wody do niecki. Dozowanie środka Algen Super w celu zniwelowania mętności. | - | WYKONANO |
| WANNA JACUZZI 1 Próbka 1003 | Chlor wolny (4,85) Mętność(0,68) | nie odnotowano przekroczeń | 22.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie antychloru, kalibracja urządzeń dozujących chlor, dopuszczenie świeżej wody do niecki. Dozowanie środka Algen Super w celu zniwelowania mętności. | - | WYKONANO |
| WANNA JACUZZI 2 Próbka 1004 | Chlor wolny (4,83) Mętność (0,98) | nie odnotowano przekroczeń | 22.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie antychloru, kalibracja urządzeń dozujących chlor, dopuszczenie świeżej wody do niecki. Dozowanie środka Algen Super w celu zniwelowania mętności. do niecki. | - | WYKONANO |
| BRODZIK Próbka 1002 | Chlor związany (0,52) | nie odnotowano przekroczeń | 22.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie dwutlenku chloru kalibracja urządzeń dozujących chlor, dopuszczenie świeżej wody do niecki. | - | WYKONANO |

*CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.